Технические характеристики на дизельные грузовики BAW Фenix

Автомобили поставляются из КНР в виде машинокомплектов только в г. Ульяновск и собираются по технологии японской фирмы «Isuzu Motors Ltd.» под наименованием «BAW Фenix». Все автомобили оснащаются мощными и экономичными двигателями, удовлетворяющим нормам по токсичности EURO II, 5-ступенчатыми коробками передачи и дополнительной шумоизоляцией, обладают грузоподъемностью 2,5 тонны.

| Тип | 1044Y – одинарная кабина 1044F – полуторная кабина (спальное место) 1044E – двойная кабина |
| --- | --- |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное |
| Тип кабины и грузовой платформы | цельнометаллическая с двумя боковыми дверями; опрокидываемая. |
| Компоновка | безкапотная |
| Расположение двигателя | под кабиной, над передней осью |
| База автомобиля, мм | 3330 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1400 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1865 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Габариты, мм Длина Ширина Высота | 5990 2020 2220 |
| Количество пассажиров, включая водителя | 3, на модели 1044Е – 6 |
| Двигатель |
| Марка | 4100QBZL |
| Тип | воспламенение от сжатия (дизель с турбонаддувом и промоохлаждением) |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3238 |
| Максимальная мощность, кВт | 70 при 3200 об/мин |
| Расход топлива, л | при 90 км/ч – 14,2 при 60 км/ч – 9 городской цикл – 12,8 |
| Трансмиссия |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Тип сцепления | однодисковое, сухое |
| Коробка перемены передач | механическая, трехходовая, ступенчатая |
| Подвеска передняя, задняя | рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы | дисковые, двухцилиндровые – на передних колесах; барабанная с одним цилиндром – на задних колесах |
| Тормозной привод | пневматический, раздельный, с двумя контурами на передние и задние колеса |