ООО «СПАРТА» г. Ульяновск, тел. (8422) 61-31-74, т/ф 69-13-53, 8-905-036-57-33    на 02.10.2007 г.

| № | Обозначение | Техническое исполнение | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Амур - 4346 | Рефрижератор (+5°С)- (-10°С) | 885 000 |
|  | Амур - 4346 | Изотерм. фургон | 720 000 |
|  | Амур - 4346 | Промтоварный фургон без внутренней отделки | 650 000 |
|  | Амур - 4346 | Борт с тентом | 655 000 |
|  | Амур - 4346 | Борт без тента | 630 000 |

1. Автомобиль с предпусковым подогревателем:      (цена в руб.)

- «Теплостар», вып. г. Самара			         + 16 000

- «Webasto», 5 кВт, вып. ФРГ	  		         + 39 000

2. Автомобиль со спальником                                     + 45 000

3. Теплошумоизоляция кабины                                   + 9 000

4. Антикоррозийная обработка				+ 4 000

Колесная формула                                                 					4х2

Длина, мм                                                             					7125

Ширина, мм                                                          					2045

Высота, мм                                                            					2550

Длина платформы, мм                                         					5042

Погрузочная высота, мм                                       					950

Колесная база, мм                                                					3800

Снаряженная база (для шасси), кг                      					3450

Грузоподъемность (для шасси), кг                     					            3800

Двигатель         					ТАТА 697 ТС IC EURO II

Тип      дизельный, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом

ТНВД  рядный, многоплунжерный MICO Rotary (RV 15129)

Количество и расположение цилиндров    						6, в ряд

Рабочий объем, куб.см.                                        					5675

Максимальная мощность, л.с./мин-1              					130\2400

Рулевое управление    реечное, с гидроусилителем, ZF

Рабочая тормозная система  пневматическая, двухконтурная, с барабанными

механизмами

Колеса                                                                  					6.00Gх16

Шины                                                               				7.50R16-14PR

Максимальная скорость, км/ч                                  				119

Емкость топливного бака, л                                      				 90

Средний расход топлива, л/100км                            				18

Автомобиль на шасси АМУР-4346 с промтоварным  фургоном

Фургон предназначен для перевозки пищевых продуктов, промышленных товаров,  мебели и устанавливается на шасси автомашины, прицепа и п/прицепа.Каркас фургона выполнен из стального гнутого профиля переменного сечения, гнутого швеллера и стального уголка, снаружи обшит стальным оцинкованным листом 0, 7 мм или стальным листом 1, 0 мм. Пол выполнен из ламинированной водостойкой фанеры толщиной 15-24 мм или  водостойкой фанеры 21 мм и ст.рифленого листа 3 мм.  Внутренняя обшивка фургона - без внутренней отделки.

Фургон оборудован верхними габаритными огнями и плафоном освещения кузов. Фургон крепится к автомобилю с помощью хомутов (стремянок) диаметром 14мм и кронштейнов, удерживающих его от продольного перемещения, через подкладной брус.